|  | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

TCVN xxx:2024

Xuất bản lần 1

TÍN HIỆU PHÁT THANH SỐ MẶT ĐẤT CÔNG NGHỆ DAB+

HÀ NỘI - 2024

Mục lục

1  Phạm vi áp dụng	5

2  Tài liệu viện dẫn	5

3  Thuật ngữ và định nghĩa	5

4 Chữ viết tắt	6

5  Yêu cầu kỹ thuật	6

5.1	Tốc độ dữ liệu cho DAB+	6

5.1.1	Chỉ tiêu:	6

5.1.2	Điều kiện và phương pháp đo:	7

5.2	Yêu cầu tỷ lệ tín hiệu C/N	7

5.2.1	Chỉ tiêu:	7

5.2.2	Điều kiện và phương pháp đo:	7

5.3	Yêu cầu về mã hóa âm thanh	7

5.3.1	Chỉ tiêu:	7

5.3.2	Điều kiện và phương pháp đo:	7

5.4	Yêu cầu về dải tần số và tần số trung tâm	8

5.4.1	Chỉ tiêu:	8

5.4.2	Điều kiện và phương pháp đo:	9

5.5 	Yêu cầu về cường độ trường tối thiểu	9

5.5.1	Chỉ tiêu:	9

5.5.2	Điều kiện và phương pháp đo	9

6	Điều kiện và phương pháp đo	10

6.1	Điều kiện môi trường đo:	10

6.2	Phương pháp đo:	10

Thư mục tài liệu tham khảo	11

Lời nói đầu

Tín hiệu phát thanh số mặt đất công nghệ DAB+

# 1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này khuyến nghị mức giới hạn các chỉ tiêu kỹ thuật của tín hiệu phát thanh số mặt đất công nghệ DAB+.

# 2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

EBU TECH 3391 (5-2018) Guidelines for DAB Network Planning;

ETSI TS 103 461V1.2.1 (08-2020) Digital Audio Broadcasting (DAB); Domestic and in-vehicle digital radio receivers; Minimum requirements and Test specifications for technologies and products.

# 3  Thuật ngữ và định nghĩa

3.1 	Bảo vệ lỗi bình đẳng (EEP) và tốc độ mã hóa

DAB+ sử dụng bảo vệ lỗi bình đẳng EEP. Có bốn cấp độ EEP, cấp độ 1 đại diện cho cấp độ bảo vệ lỗi thấp nhất và cấp độ 4 đại diện cho cấp độ bảo vệ lỗi cao nhất, mức độ thường xuyên được sử dụng nhất là cấp độ 3. Có hai tùy chọn khả thi để sử dụng EEP, tùy chọn phổ biến nhất là tùy chọn A, có các kênh phụ theo bội số của 8 kbit/s. Lựa chọn B hiếm khi được sử dụng, có các kênh phụ theo bội số của 32 kbit/s được thiết kế cho dịch vụ video DMB. Mỗi cấp độ bảo vệ lỗi bình đẳng tương ứng một tốc độ mã hóa như bảng 1 dưới đây.

Bảng 1 - Tốc độ mã hóa tương ứng bảo vệ lỗi bình đẳng tùy chọn A và B

| Cấp độ bảo vệ | EEP-1A | EEP-2A | EEP-3A | EEP-4A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tốc độ mã hóa | 1/4 (0,25) | 3/8 (0,375) | 1/4 (0,5) | 3/4 (0,75) |
| Cấp độ bảo vệ | EEP-1B | EEP-2B | EEP-3B | EEP-4B |
| Tốc độ mã hóa | 4/9 (0.444) | 4/7 (0.571) | 4/6 (0.667 | 4/5 (0.8) |

3.2 	Điều kiện đo trong môi trường đô thị (TU12)

Đây là điều kiện để xác định giới hạn của chỉ số C/N tại phía thu tín hiệu DAB+ trong trường hợp di chuyển trong môi trường đô thị, tốc độ di chuyển tối đa là 25km/h.

3.3 	Điều kiện đo trong môi trường nông thôn (RA6)

Đây là điều kiện để xác định giới hạn của chỉ số C/N tại phía thu tín hiệu DAB+ trong trường hợp di chuyển trong môi trường nông thôn, tốc độ di chuyển tối đa là 120km/h.

3.4	Môi trường đô thị

Trong Tiêu chuẩn này, môi trường đô thị được đánh giá là khu vực đáp ứng về quy mô dân số và mật độ dân số theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và có các tòa nhà chủ yếu cao hơn hai tầng.

3.5 	Môi trường nông thôn

Trong Tiêu chuẩn này, nông thôn được đánh giá là khu vực không phải là đô thị theo theo chí về quy mô dân số và mật độ dân số theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và có nhà ở chủ yếu là một hoặc hai tầng.

# 4 Chữ viết tắt

| C/N | Carry/ Noise | Tỷ lệ tín hiệu sóng mang trên nhiễu |
| --- | --- | --- |
| DAB | Digital Audio Broadcasting | Phát thanh số tiêu chuẩn Châu Âu |
| DAB+ | Digital Audio Broadcasting Plus | Phát thanh số tiêu chuẩn Châu Âu phiên bản nâng cao |
| EEP | Equal Error Protection | Bảo vệ lỗi bình đẳng |
| TU12 | Urban environment | Môi trường đô thị |
| RA6 | Rural environment | Môi trường nông thôn |
| DMB | Digital Multimedia Broadcasting | Phát sóng đa phương tiện kỹ thuật số |

# 5  Yêu cầu kỹ thuật

## 5.1	Tốc độ dữ liệu cho DAB+

# 5.1.1	Chỉ tiêu:

Tốc độ dữ liệu cho DAB+  tương ứng với số lượng kênh phụ và cấp độ bảo vệ được xác định như bảng 2 dưới đây.

Bảng 2 - Tốc độ dữ liệu DAB+ cho kênh phụ tương ứng bảo vệ lỗi bình đẳng tùy chọn A

| Cấp độ bảo vệ | Tốc độ dữ liệu cho DAB+ cho từng kênh (kbit/s) |
| --- | --- |
|  | 12 kênh | 18 kênh | 24 kênh |
| EEP- 1A | 48 | 32 | 24 |
| EEP- 2A | 72 | 48 | 32 |
| EEP- 3A | 96 | 64 | 48 |
| EEP- 4A | 144 | 96 | 72 |

Việc phân bổ tốc độ dữ liệu cho các kênh phụ (ví dụ: tốc độ bit cao hơn cho âm nhạc và thấp hơn cho tin tức) cho phép sử dụng phổ tần hiệu quả hơn.

# 5.1.2	Điều kiện và phương pháp đo:

- Theo quy định tại mục 6.

- Xác định thiết bị đo chuyên dùng, xác định tốc độ dữ liệu DAB+ tại điểm thu.

## 5.2	Yêu cầu tỷ lệ tín hiệu C/N

# 5.2.1	Chỉ tiêu:

Tỷ lệ tín hiệu sóng mang trên nhiễu (C/N) tại phía thu tín hiệu DAB+ cho trường hợp thu cố định và thu di chuyển trong môi trường đô thị có tốc độ di chuyển dưới 25km/h (TU12) và môi trường nông thôn có tốc độ di chuyển dưới 120km/h (RA6) được xác định như bảng 3 dưới đây.

Bảng 3 - Yêu cầu tỷ lệ C/N tại phía thu tín hiệu DAB+

| Cấp độ bảo vệ | Tốc độ mã hóa tương ứng | C/N (dB), trường hợp thu cố định | C/N (dB) trường hợp thu di chuyển, cấu hình TU12 | C/N (dB) trường hợp thu di chuyển, cấu hình RA 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EEP- 1A | 0,25 | 3,7 | 7,8 | 7,8 |
| EEP- 2A | 0,375 | 4,4 | 9,7 | 9,9 |
| EEP- 3A | 0,5 | 5,6 | 11,9 | 12,6 |
| EEP- 4A | 0,75 | 8,6 | 18,1 | 20,7 |

# 5.2.2	Điều kiện và phương pháp đo:

- Theo quy định tại mục 6.

- Xác định thiết bị đo chuyên dùng, xác định tỷ lệ tín hiệu C/N tại điểm thu.

## 5.3	Yêu cầu về mã hóa âm thanh

# 5.3.1	Chỉ tiêu:

DAB+ sử dụng mã hóa âm thanh hiệu suất nâng cao MPEG-4 (HE-AACv2)

# 5.3.2	Điều kiện và phương pháp đo:

- Theo quy định tại mục 6.

- Xác định thiết bị đo chuyên dùng, xác định mã hóa âm thanh tại điểm thu.

## 5.4	Yêu cầu về dải tần số và tần số trung tâm

# 5.4.1	Chỉ tiêu:

DAB+ sử dụng băng tần từ 174 MHz -240MHz được phân thành các khối tần số và tần số trung tâm như bảng 4 dưới đây:

Bảng 4 - Yêu cầu dải tần số và tần số trung tâm

| Số thứ tự kênh | Khối tần số | Tần số trung tâm (MHz) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5A | 174,928 |
| 2 | 5B | 176,640 |
| 3 | 5C | 178,352 |
| 4 | 5D | 180,064 |
| 5 | 6A | 181,936 |
| 6 | 6B | 183,648 |
| 7 | 6C | 185,360 |
| 8 | 6D | 187,072 |
| 9 | 7A | 188,928 |
| 10 | 7B | 190,640 |
| 11 | 7C | 192,352 |
| 12 | 7D | 194,064 |
| 13 | 8A | 195,936 |
| 14 | 8B | 197,648 |
| 15 | 8C | 199,360 |
| 16 | 8D | 201,072 |
| 17 | 9A | 202,928 |
| 18 | 9B | 204,640 |
| 19 | 9C | 206,352 |
| 20 | 9D | 208,064 |
| 21 | 10A | 209,936 |
| 22 | 10B | 211,648 |
| 23 | 10C | 213,360 |
| 24 | 10D | 215,072 |
| 25 | 11A | 216,928 |
| 26 | 11B | 218,640 |
| 27 | 11C | 220,352 |
| 28 | 11D | 222,064 |
| 29 | 12A | 223,936 |
| 30 | 12B | 225,648 |
| 31 | 12C | 227,360 |
| 32 | 12D | 229,072 |
| 33 | 13A | 230,784 |
| 34 | 13B | 232,496 |
| 35 | 13C | 234,208 |
| 36 | 13D | 235,776 |
| 37 | 13E | 237,488 |
| 38 | 13F | 239,200 |

# 5.4.2	Điều kiện và phương pháp đo:

- Theo quy định tại mục 6.

- Xác định thiết bị đo chuyên dùng, xác định tần số trung tâm tại điểm thu.

## 5.5 	Yêu cầu về cường độ trường tối thiểu

# 5.5.1	Chỉ tiêu:

Cường độ trường tối thiểu tại điểm thu đối với tín hiệu phát thanh số mặt đất công nghệ DAB+ phải đạt giá trị như ở Bảng 5 sau đây:

Bảng 5 - Yêu cầu cường độ trường tối thiểu tại điểm thu

| Khu vực | Cường độ trường tối thiểu |
| --- | --- |
| Đô thị | 60 dBμV/m |
| Nông thôn | 54 dBμV/m |

# 5.5.2	Điều kiện và phương pháp đo

- Theo quy định tại mục 6.

- Xác định thiết bị đo chuyên dùng, xác định cường độ trường tối thiểu tại điểm thu.

# 6	Điều kiện và phương pháp đo

# 6.1	Điều kiện môi trường đo:

Nhiệt độ và độ ẩm bình thường. Nhiệt độ và độ ẩm phải nằm trong giới hạn sau đây:

- Nhiệt độ: Từ 15°C đến 35°C;

- Độ ẩm tương đối: Từ 20 % đến 75 %.

# 6.2	Phương pháp đo:

- Tại địa điểm thu ngoài trời, sử dụng thiết bị đo chuyên dùng nối với ăng ten đẳng hướng thu ở độ cao 1,5 m so với mặt đất hoặc mặt sàn.

- Thiết lập chế độ đo phù hợp với kênh tần số phát sóng.

- Đọc kết quả hiện thị trên thiết bị đo.

# Thư mục tài liệu tham khảo

[1] Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.

[2] Báo cáo kết quả thử nghiệm phát thanh số DAB+ của Đài Tiếng nói Việt Nam.

[3] ETSI EN 300 401: "Radio broadcasting systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers".

[4] EBU TECH 3391, Guidelines for DAB Network Planning

[5] ETSI TS 102 563: "Digital Audio Broadcasting (DAB); DAB+ audio coding (MPEG HEAACv2)".

[6] ETSI TS 103 461, Digital Audio Broadcasting (DAB); Domestic and in-vehicle digital radio receivers; Minimum requirements and Test specifications for technologies and products;

[7] ETSI ES 201 980 Digital Radio Mondiale (DRM); System Specification

[8] EBU – TR025: Report on frequency and Network planning parametters related to DAB+

[9] Practical Principle and Technical Standards Addendum2 to DAB+ Plan (DAB+ Transmitter Technical Specifications) (của Thái Lan).

[10] WorldDAB_Inforgraphic (https://www.worlddab.org)

[11] https://www.gatesair.com/products/transmit-radio/dab-transmitters

# Text boxes

TCVN

DỰ THẢO

TCVN xxx:2024 được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế EBU –Tech 3391 (5-2018), ETSI TS 103 461 V1.2.1 (08-2020).

TCVN xxx:2023 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

| TIÊU CHUẨN QUỐC GIA | TCVN xxx:2024 |
| --- | --- |